## Slide 1: FREINAGE ET RECUPERATION D’ENERGIE
TRANSPORTER UNE PERSONNE SANS EFFORT EN ASSURANT SA SECURITE PAR UN ECLAIRAGE AUTOMATISE
Projet: LONGBOARDELECTRIQUE

## Slide 2: FREINAGE ET RECUPERATION D’ENERGIE
Objectif :
Etude électromécanique du moteur/génératrice en descente pour réaliser un frein électrique garantissant une vitesse la plus constante possible. Réaliser une récupération d’énergie au freinage ou en descente afin de recharger la batterie pour augmenter sa durée d’utilisation si possible jusqu’à 10 %. Définir les paramètres influents et comment les mesurer ; simuler le comportement attendu ; expérimenter les solutions choisies. Evaluer et analyser les écarts.

## Slide 3: Définition de la situation
Nous étudierons le cas où le longboard est en descente. Ainsi la génératrice fournit une tension positive avec une intensité négative. Nous somme donc dans le cas du deuxième cadrant.
Le système étudié est un robot avec deux roues motrices, pour un poids total de 550g.

## Slide 4: Sommaire
I Analyse des forces du système:
  Analyse dynamique du système
  Démonstration de la force liée à la pesanteur pour un module de 80 kg
  Démonstration de la force liée à la pesanteur pour un module de 550 g
  Démonstration de l’accélération liée à la pesanteur pour un module de 550g
II Modèle Mathlab:
  Explication du modèle Mathlab
  Vérification du réducteur / de la génération du couple
III Acquisition de la vitesse:
  Explication du fonctionnement des capteurs à effet Hall
IV Expérience:
  Expérience

## Slide 5: I-Analyse des forces du système
Objectif:
Démontrer l’influence de la pente sur la vitesse du système
Trouver le couple de freinage nécessaire pour avoir une vitesse constante
Sommaire:
Analyse dynamique du système
Démonstration de l’influence de la pente pour un module de 80 kg (poids du système cahier des charges)
Démonstration de l’influence de la pente pour un module de 500g (poids du système simulation)
Démonstration de l’accélération liée à la pesanteur
Conclusion

## Slide 6
accélération
poids
force de résistance moteur
réaction du support
Projection sur x
Projection sur y
Le but étant d’avoir une accélération nulle (vitesse constante)
Projection sur y
Projection sur x
Si alors le module accélère
Si alors le module freine
Et Couple=F*Rayon de la roue
Ainsi pour avoir une accélération nul il faut:
C=*3,3*
y
X
Analyse dynamique du système

## Slide 7
P
F(P)
90-
La pente maximal est de 20% et le poids maximal à tracter est de 80kg,
Projection sur x :
F=P*sin(
POIDS | ANGLE |  | FORCE ()
80kg | 0% | 0° | 0 N
80kg | 5% | 2,86° | 39,2N
80kg | 10% | 5,71° | 78,1N
80kg | 12% | 6,84° | 93,48N
80kg | 15% | 8,53° | 116,4N
80kg | 18% | 10,2° | 138,98N
80kg | 20% | 11,31° | 153,9N
POIDS | ANGLE |  | 
80kg | 0% | 0° | 0 N
80kg | 5% | 2,86° | 39,2N
80kg | 10% | 5,71° | 78,1N
80kg | 12% | 6,84° | 93,48N
80kg | 15% | 8,53° | 116,4N
80kg | 18% | 10,2° | 138,98N
80kg | 20% | 11,31° | 153,9N
Le poids exerce une force de traction vers l’avant proportionnel à l’angle de la pente : plus il est élevé plus cette force est grande.
P le poids en N
l’angle de la pente en degrés
F la force de traction exercé par le poids
Démonstration de l’influence de la pente pour un module de 80 kg

## Slide 8
P
F(P)
90-
La pente maximal est de 20% et le poids maximal à tracter est de 550g,
Projection sur x
F=P*sin(
POIDS | ANGLE (en°) | FORCE ()
550g | 0 | 0
550g | 2,86 | 0,269
550g | 5,71 | 0,537
550g | 6,84 | 0,643
550g | 8,53 | 0,8
550g | 10,2 | 0,955
550g | 11,31 | 1,058
POIDS | ANGLE (en°) | 
550g | 0 | 0
550g | 2,86 | 0,269
550g | 5,71 | 0,537
550g | 6,84 | 0,643
550g | 8,53 | 0,8
550g | 10,2 | 0,955
550g | 11,31 | 1,058
P le poids en N
l’angle de la pente en degrés
F la force de traction exercé par le poids
Démonstration de l’influence de la pente pour un module de 550g

## Slide 9
P
F(P)
90-
P le poids en N
l’angle de la pente en degrés
F la force de traction exercé par le poids
Projection sur x
Si la force de résistance du moteur est nul:
D’après l’analyse dynamique:
ANGLE (en°) | ACELLERATION (en rad/s²)
0 | 0
2,86 | 0,27
5,71 | 0,54
6,84 | 0,64
8,53 | 0,80
10,2 | 0,96
11,31 | 1,06
Plus l’angle de la pente est grand plus l’accélération est grande, donc plus la vitesse augmente au cours du temps.
Démonstration de l’accélération liée à la pesanteur pour un module de 550g

## Slide 10: Conclusion:
La pente va engendrer un couple sur le moteur qui va donc être en génératrice.
Plus la pente va être important (l’angle) plus l’accélération du système va être importante
Pour avoir une accélération nul il faut crée un couple de freinage Cr=*3,3*
Objectifs:
Démontrer l’influence de la pente sur la vitesse du système
Trouver le couple de freinage nécessaire pour avoir une vitesse constante

## Slide 11: II-Modèle Mathlab
Sommaire:
Expérience pour collecter les donnés moteur
a) Résistance
b) Constante moteur
c) Inductance
Explication du modèle matlab
Vérification du réducteur
Vérification de la génération de couple
Objectif:
Crée un modèle multi physique
Récupérer les caractéristiques moteurs
Définir les écarts avec la théorie

## Slide 12: Expérience pour collecter les donnés moteur
Objectif: trouver les caractéristiques du moteur
a) mesure de la résistance:
On bloque le rotor donc
R en ohm | I en A | U en V
5,88 | 0,85 | 5
5,88 | 0,68 | 4
5,77 | 0,52 | 3
5,71 | 0,35 | 2
M
A
V
<
<
<
Rotor bloqué
Schéma :

## Slide 13: Expérience pour collecter les donnés moteur
Objectif: trouver les caractéristiques du moteur
b) mesure de la constante moteur:
U en V | I en A | V en tr/min | K en V.rad-1s-2
5 | 0,14 | 200 | 4,16.10-3
4 | 0,13 | 160 | 4,03.10-3
3 | 0,11 | 110 | 4,26.10-3
V.rad-1s-2
M
A
V
<
<
<
Schéma :
tachymètre

## Slide 14: Application au modèle matlab
Données constructeur

## Slide 15: Explication modèle Mathlab
MOTEUR
FORCE
Capteurs vitesse
Capteur vitesse
couple
Multimètres
réducteur

## Slide 16: Vérifications du réducteur
Vitesse du moteur
Vitesse des roues
155,711/3,244=48
Donc le réducteur est bien paramétré.

## Slide 17
Vérifications de la génération du couple
C= F*R=1,3754*3,3e-2=0,0454
L’écart entre le modèle et la théorie est inférieur à 0,1% donc la génération de couple est bien paramétré
Capteur de couple roue
Source de force

## Slide 18: Conclusion
Objectif:
Crée un modèle multi physique
Récupérer les caractéristiques moteurs
Définir les écarts avec la théorie
La résistance interne est de 5,81 ohm
L’inductance est de
La constante du moteur est de V.rad-1s-2

## Slide 19: III-Acquisition de la vitesse
Objectifs:
acquérir à tout instant la vitesse du robot
Sommaire:
Fonctionnement du capteur à effet Hall
Caractéristique du capteur à effet Hall
Câblage du capteur à effet Hall
Algorithme du capteur
Expérience de détection de vitesse

## Slide 20: Capteur à effet Hall
Tension 3V-24V
Courant d’alimentation de 4 mA
Fil blanc sortie
Fil rouge 3V-24V
Fil noir masse
Nombre d’aimants 4
Réducteur de vitesse
moteur
roue
capteur
4 impulsions par tour moteur
1/48
1/48 de tour moteur
Donc un tour de roue est représenté par 192 impulsions du capteurs à effet Hall.

## Slide 21: Fonctionnement du capteur à effet Hall
Dans notre étude nous utiliserons un capteur à effet Hall car c’est celui proposé par le Lycée.
Son fonctionnement est simple. Sur une roue liée à l’axe du moteur sont placés des aimants. A coté est fixée le capteur fixe. A chaque fois que la roue va se décaler les aimants vont passer sous le capteur ce qui va créer une impulsion électrique (front montant). Puis avec un programme on va récupérer la vitesse du moteur en fonction du nombre d’impulsions secondes.
Sortie du capteur:

## Slide 22: Récupération de la vitesse des roues :
Le capteur associé à l’algorithme renvoie une fréquence de rotation.
Donc F renvoie le nombre d’impulsions par secondes.
en m/s
On a vérifier cette fonction en comparant la valeur obtenue par le capteur à effet Hall avec celle d’un tachymètre.

## Slide 23: Conclusion
Objectifs:
acquérir à tout instant la vitesse du robot
Le capteur à effet Hall associé au programme fréquencemètre renvoie toutes les secondes la vitesse en m.s-1 et la fréquence.

## Slide 24: IV-méthodes de freinages
Objectifs:
étudier différentes méthodes de freinages
déterminé le plus adaptés
Sommaire:
Freinage par hachage de tension
Freinage rhéostatique
Freinage par contre-courant

## Slide 25
correcteur
PWM
Génératrice
Capteur à effet Hall
Fréquencemètre
ω Voulut
Ω mesurer
α
Asservissement de la vitesse

## Slide 26: Démonstration du lien entre vitesse et le rhéostat
K constante interne du moteur
Ri résistance interne du moteur
R rhéostat

## Slide 27: Freinage par hachage de tension
A régime établit I, R sont constants donc c’est la variation de qui fait varier la vitesse, quand diminue la vitesse diminue.
 I= Et E=k Ω Et Umoteur =Ualim
C le couple
K la constante du moteur
I l’intensité
E le force contre électro motrice
le rapport cyclique du hacheur moteur
Le transistor central est contrôler par la pin 7 PWM. On peut donc créer un rapport cyclique et ainsi faire varier la vitesse moteur.

## Slide 28
Avantages:
Facile à mettre en place
Aucun risque de détérioration du matériel
Désavantage:
Il ne permet de réduire que des vitesses produites par le moteur (En pente si le rapport cyclique est à 0 il n’y a pas de freinage car le moteur est en génératrice)
Conclusion: Cette méthode de freinage n’est pas adapté pour notre cas en descente

## Slide 29: Le freinage rhéostatique
Définition Freinage rhéostatique:
freinage employé en traction électrique, dans lequel les moteurs de traction fonctionnent comme génératrices et transforment l'énergie mécanique transmise par les roues en énergie électrique dissipée sous forme de chaleur dans des résistances.
Génératrice
Pm Puissance mécanique
Pm=C Ω
Pertes par effet joules
PJ=R
Pe Puissance électrique
Pe=E
Pertes par frottements
(Négligés)

## Slide 30
On peut définir le couple de freinage en Nm par la formule
Le moteur fonctionne en génératrice.
L’alimentation est coupé.
Il faut par conséquent que R soit faible pour que l’intensité soit la plus grande possible et obtenir le plus grand couple de freinage (Cf=kI)
Rf
M
Schéma électrique
A tout instant E=kw, il y à des pertes liées à l’effet joules dans le rhéostat donc la vitesse diminue tout comme E, ainsi pour obtenir un couple de freinage constant il faut diminuer la valeur de la résistance. Et pour avoir une vitesse constante il suffit d’avoir une résistance de valeur constante.

## Slide 31
Calcul de la résistance nécessaire pour avoir une vitesse constante de x km/h:
On peut atteindre une vitesse de 3 km/h avec une résistance de 100kohm

## Slide 32: V Expérience

## Slide 33
Moteur 5 Vcc
masse
masse
Expérience: il faut faire descendre la masse à vitesse constante, la masse va crée une force de résistance égal aux forces calculer en fonction de l’angle de la pente
Expérience pour tester le freinage rhéostatique
ANGLE (en%) | FORCE () | Poids correspondant
0 | 0 | 0
5 | 0,269 | 26,9g
10 | 0,537 | 53,7g
12 | 0,643 | 64,3g
15 | 0,8 | 80g
18 | 0,955 | 95,5g
20 | 1,058 | 105,8g
ANGLE (en%) |  | Poids correspondant
0 | 0 | 0
5 | 0,269 | 26,9g
10 | 0,537 | 53,7g
12 | 0,643 | 64,3g
15 | 0,8 | 80g
18 | 0,955 | 95,5g
20 | 1,058 | 105,8g
La masse crée une force proportionnel à celle créer par la pente
Sac de riz

## Slide 34: VI autres

## Slide 35
6,6cm
W=V*2pi/60
W=4,0*10²*2pi/60
W=4,19rad/s
550g
On cherche à obtenir une vitesse de 5 km/h
V=5km/h
V=5/1tr tr/h
V=5/1tr*60 tr/min
V=5/6,6*pi*60
V=400 tr/min
Il faut 400 tr/min ou 4,19rad/s

## Slide 36
M
C=k*I
E=k*Ω
U tension batterie en V
E fcem en V
I intensité batterie en A
R résistance interne du moteur en Ω
C couple moteur en Nm
Ω vitesse en rad/s-1
P=U*I
Énergie électrique continue
Énergie cinétique de rotation
moteur
P=C*Ω
I
Génératrice Moteur
U=R*I-E
U=R*I+E
C=F*Rroue

## Slide 37: https://forums.futura-sciences.com/electronique/813892-programme-arduino-capteur-a-effet-hall.html
const int ledPin = 13; const int hallPin = 2; int sensorValue; volatile int compteur; unsigned long temps; int tempspasse=1000; //On choisit l'intervalle de temps sur lequel on veut mesurer le nombre de période (plus c'est petit mieux c'est) void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode( ledPin, OUTPUT ); pinMode( hallPin, INPUT ); attachInterrupt(hallPin, increment,RISING); //fait une interruption dès que le senseur Hall passe de l'état bas à l'état haut } void loop() { compteur=0; //remets à 0 le compteur sensorValue=digitalRead(hallPin); //lis l'état du capteur hall sensorValue = not( sensorValue ); digitalWrite( ledPin, sensorValue ); //allume la led dès que le capteur capte l'aimant temps=millis(); if (millis()-temps>tempspasse){ //permet de ralentir le temps d'affichage des donnèes au temps qu'on veut (ici 1 seconde) Serial.print("RPM="); Serial.println(compteur*60*(1000/tempspasse)); //affiche le nombre de tour par minute en prenant en compte le tempspasse } } void increment(){ //la fonction appelé par l'interruption compteur+=1; }

## Slide 38
U tension batterie en V
E fcem en V
I intensité batterie en A
R résistance interne du moteur en Ω
C couple moteur en Nm
Ω vitesse en rad/s-1
U=E-RI
=F*Rroue E=k*Ω
U
U=E-RI
U= k Ω-R
Rroue=3,3*
 I= Et E=k Ω

## Slide 40
L’inducteur est à aimant permanent donc d’après la loi de Wein
E = kΦΩ = KEΩ

## Slide 41: Schémas de câblage du moteur avec hacheur de tension